## Slide 1
Séchage de Capteur

## Slide 2
Séchage de deux capteurs pendant 3 jours
Référence de 475K ohms

## Slide 3
La résistance des capteurs évolue de 4 kΩ à l'état humide jusqu'à 75 kΩ après 60 heures de séchage.

## Slide 4
Parasites de mesures
variation de la référence (Résistance fixe) en fonction du temps
  Pas de précision sur les mesures
  Variation des mesures trop importante
Analyse de la référence fixe
≈ 0,42 %
Taux d'erreur Max:

## Slide 5
Parasites de mesures
variation de la resistance de mesure Fixe
Faire une estimation de la valeur de la référence
Solution

## Slide 6
  Filtre EMA (Exponential Moving Average)
  un Filtre médian
Pour supprimer les pics aberrants.
Technique utilisée:
Parasites de mesures
variation de la resistance de mesure Fixe
Estimation de la valeur de la référence
Avantage
  Augmente la précision des données
  Reduit le nombre de lecture (de 500 à 70 )
  Reduit la consommation énergétique
  temps de lecture qui passe de 5,1s à 700ms
Taux d'erreur Max:
0,02105%

## Slide 7
Resultats Obtenus

## Slide 8
  Mesures de 5 capteurs à des pF variés en fonction du temps
  Gamme de mesure stable dans l’ordre de 10K-20k

## Slide 9
  Watermark et capteur 4 dans les mêmes conditions et dans la même gamme de mesure.
  irromètre Installé (0kPa ; 40 kPa) avec 1kPa = 10mbar
Variation de la Resistance des capteurs en fonction du pF et du temps
pF=log10​(mbaR)

## Slide 10
  Watermark et capteur 4 dans les memes conditions et gamme de mesure
Variation de la Resistance des capteurs en fonction du pH et du temps(90h)

## Slide 11
  Référence de 825000 ohms
  Watermark à la position 8
Référence
WaterMark
Variation des Résistances capteurs sur une durée de 90H
Référence

## Slide 12
Référence
825kΩ
Watermark
⌉5kΩ;20kΩ⌈
Capteur4
⌉7kΩ;22kΩ⌈
Capteur2
⌉4kΩ;18kΩ⌈
Dans le même bêcher
bruit de mesure

## Slide 13
Bilan Énergétique

## Slide 14
Rmes​≈99600 Ω
ADC = Valeur Numerique
  0-1023 sur Méga (4,88 mv de Precision)
  0-4095 sur ESP32 (1,22mv de Précision )
Avec
ADC
Proche de 1022 si capteur SEC
Proche de 1 si capteur humide
Rcap​≈97.4 Ω
Rcap​≈101 755 200 Ω
≈ 101,8 MΩ (très grand)
97.4Ω ≤ Rcap ≤ 101,8 MΩ
Gamme de mesure
Gamme de mesure de la carte

## Slide 15
Puissance

## Slide 16
Rcap​→∞
Rcap​→0
Puissance max par capteur
pour une lecture
Milieu humide
Milieu sec
Puissance limite

## Slide 17
pF(mbar)
P(w)
Puissance d’un capteur en fonction du pF
Puissance d’un capteur en fonction de la resistance capteur
Rcap≈
0;....;101.8 MΩ

## Slide 18
Bilan Energétique des capteurs
La puissance d’un capteur est de :
P = 25.25 μW
  Pour une acquisition de donnée:
T = 10 ms
E = 25.25 × 0.01 ≈ 0.2525 μj
  Pour 5OO acquisitions de donnée:
T = 5.161 s
E = 25.25 × 5.161 ≈ 130 μj
  Pour huit capteurs :
E = 8 × 130 ≈ 1042 μJ
  Une mesure est effectuée toutes les heures :
T = 3600 s
L´énergie consommée est donnée par :
E(j) = P(w) × t(s)
Pmoy = E(j)/T(s)
≈ 0.290 μW

## Slide 19
1710j >>>1042 μJ
La consommation de la carte est nettement supérieure à celle utilisée par les capteurs.
1710 J est environ 1,64 million de fois plus grand que 1042 µJ
Bilan Energétique de la carte Méga 2560
t = 3600 s
P = 0.095 *5V = 0,475W
E = 0,475× 3600 ≈ 1710j

## Slide 20
Aperçu du capteur V4.4